视频监控技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外定焦枪机 | 传感器：1/3英寸CMOS；3.6mm/6mm/8mm/16mm可选；主码流2560x1440@25fps；照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；支持H.265、H.264编码；支持120dB宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能，支持智能分析功能；最大红外距离50米；工作温度 -40℃~+60℃，DC12V（±30%），IP67防护等级 | 21台 |
| 2 | 400万红外定焦半球 | 传感器：1/3英寸CMOS；2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选，传感器有效像素2688×1520； 主码流2592x1520@20fps或者2560x1440@25fps；照度： 0.01Lux@F2.0(彩色模式);0.001Lux@F2.0(黑白模式);0Lux(红外灯开启)；支持H.265、H.264编码；支持120dB宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能，支持智能分析功能；最大红外距离50米，支持SD卡存储，报警接口：1进1出；音频接口：1进1出；工作温度 -40℃~+60℃， DC12V(±25%)，IP67防护等级 | 9台 |
| 3 | 球机 | 1、使用高性能CMOS传感器； 2、至少支持32倍光学变倍，焦距6mm~180mm，光圈F1.5-F4.3； 3、支持红外补光距离不小于550m； 4、设备应采用高效的H.265/H.264视频编码标准，支持G.711A、G.711Mu、G726、AAC、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、PCM音频编码格式； 5、支持2592*1520@30fps，2304*1296@30fps，1920*1080@60fps格式视频输出，分辨率不小于1600TVL； 6、支持三码流同时输出，第三码流最大支持1920*1080@60fps； 7、支持最低照度可以达到彩色下0.001Lux，黑白下0.0001Lux； 8、支持最低可用照度彩色下0.01lux，黑白下0.001lux； 9、信噪比不小于58db； 10、在1920*1080@50fps视频格式下，码率2M时，网络延时≤150ms； 11、宽动态应≥105db，综合得分不少于116分； 12、支持不少于1000个预置位； 13、支持水平手控速度不小于500°/S，云台定位精度为±0.1°； 14、垂直旋转范围应达到-35~90°； 15、具有人脸检测及对检测的人脸进行抓拍，联动聚焦，目标跟踪等联动，并具有人脸增强功能。 | 1台 |
| 4 | 枪机壁装支架 | 1. 尺寸为204.0*58.0*80.0mm(10%) 2. 采用铝合金材质，不易生锈 3. 白色 4. 支持最大承重1.0kg 5. 支持壁装安装方式 6. 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围" | 21个 |
| 5 | 枪机半球电源 | 1. 采用AC输入线350mm 2. DC输出端线800mm 3. 黑色 4. 支持共模4KV,差模2KV 5. 达到V5能效等级 6. 支持AC180~264V电压供电 7. 支持DC12V2A输出 8. 支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作(70℃降额) | 30台 |
| 6 | 32寸液晶监视器 | 屏幕比例: 16:9 亮度: 350cd/m² 对比度: '4000:1 分辨率: 1366×768 输入: VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232×1 输出： CVBS(BNC)×2、RS232×1 | 2台 |
| 7 | 16盘位硬盘录像机（64路） | 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 硬盘接口：不少于接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置≥8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 视频接入：不小于64路1080P，支持接入带宽≥320Mbps,储存≥320Mbps,转发≥320Mbps。可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≤30s的视（音）频（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查 复印件）； 可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查 复印件）； 支持一键创建RAID5阵列功能，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（以国家权威机构出具的检验报告复印件为准，原件备查）； 支持设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理； 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 网络接口：≥2个千兆以太网口； | 1台 |
| 8 | 6T监控级硬盘 | 1. 容量 6000G 2. 转速 7200RPM 3. 接口 SATA 4. 尺寸 3.5inch 5. 缓存 256M 6. 平均运行功率 9W 7. 平均故障间隔时间（H） 1M 8. 最大持续传输速率（MB/s） 195 9. RV传感器 有 10. 支持的硬盘盘位 16盘位 | 8块 |
| 9 | 千兆网管交换机 | 1. 电接口 24个10/100/1000Mbps自适应电口 2. 包转发速率 35.7MPPS 3. 防雷：共模保护7kV，防雷等级4级 4. 无风扇设计 支持自然散热 5. 相对湿度 5% - 90% 无凝结 6. 运行温度 0℃ -40℃ 7. 电源 交流110V - 260V 50-60Hz 8. 功耗 20W | 2台 |
| 10 | 操作台 | 定制 | 1套 |
| 11 | 18U网络机柜 | 1)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1000mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。 2)综合布线产品、CAT6六类非屏蔽系统、光纤系统、机柜产品同一品牌；最大静载达500KG。 3)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 4)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。 5)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 6)可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 |  |
| 12 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1)六类非屏蔽双绞线；中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。 2)外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 3)电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000。 4)物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规。 5）★为保证实际应用中不会因增加中继点对传输通道的性能产生影响，满足综合布线设计标准符合项目高带宽应用要求，须符合《综合布线系统工程验收规范》检验依据，并通过专业数字式局域网电缆分析仪的六连接信道链路（100米、45米）与三连接永久链路（90米）的第三方检测认证，提供证明文件，原件备查。 | 7箱 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1500米 |
| 14 | 管材 | PVC25 | 400米 |
| 15 | 辅材 | 尾纤、五金、套管等 | 1项 |
| 16 | 安装调试费 | 设备安装、调试、线路敷设 | 1项 |